Sport Light 3W

Bike & Outdoor Torch

Руководство пользователя

Uživatelský manuál

- Включение фонаря производится с помощью нажатия кнопки в хвостовой части.

- Одно нажатие- фонарь включится, повторное нажатие -включится режим мигания, третье нажатие- фонарь выключится.

- Поворотом головной части изменяем угол освещения.

- Для соответствующей водонепроницаемости необходимо иметь правильно надетые уплотнительные резиновые кольца на головной части фонаря и крышке батарейного отсека.

1. Ослабьте ремешок

2. Отрегулируйте резиновый ремешок так, чтобы его было

можно надеть на руль

3. Затяните ремешок

4. Затяните винт

5. Нажмите кнопку на держателе фонаря

6. Этим крепление фонаря ослабите и можете его вытащить

Технические характеристики:

Светодиод (LED): 3 Watt Cree XPE-Q5 LED

Световой поток : 220 lm

Питание: 3 x AAA батареи (не входят в комплект упаковки)

(максимальное время работы до 10 часов- при использовании новых алкалических батарей, можно использовать аккумуляторы)

Влагозащищенность: IP64

Диапазон рабочих температур: от -20 до +50 C°

Масса, включая держатель на велосипед: 0.160 (±10%) кг

Размеры: Ø 30×116(L) mm

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ:

Компания ABACUS Electric о.о.о. заявляет, что фонарь

Sport Light 3W (EAN: 8594161334958) соответствует требованиям норм и указаний, относящихся к данному типу устройства.

Комплектный текст «Заявление о соответствии» можете найти на: www.evolveo.eu

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o. 
Все права защищены.

Дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ошибки при печати оговорены.