Sport Light 3W

Bike & Outdoor Torch

Užívateľský manuál

- Zapnutie svietidla sa vykonáva stlačení tlačidla na zadnej strane.

- Prvé stlačenie – zapne svietidlo, druhé stlačenie zapne blikanie, tretie stlačenie vypne svietidlo.

- Otáčaním hlavice svietidla meníme uhol svitu.

- Pre správnu vodotesnosť je dôležité mať správne nasadené gumové O krúžky na hlave svietidla a na batériovom uzávere.

1. Uvoľnite pás

2. Nastavte gumový pás tak, aby pevne obopínal riadidlá

3. Utiahnite pás

4. Utiahnite skrutku

5. Stlačte tlačidlo na držiaku svietidla

6. Tým svietidlo uvoľníte a môžete ho vytiahnuť

Technické špecifikácie:

LED: 3Watt Cree XPE-Q5 LED

Svietivosť: 220 lm

Napájanie: 3 x AAA batéria (nie je súčasťou balenia)

(výdrž až 10 hodín pri použití nových alkalických batérií, možnosť použitia dobíjacích batérií)

Vode odolnosť: IP64

Rozsah prevádzkových teplôt: -20C° to +50C°

Hmotnosť vrátane držiaku na bicykel: 0.160 (±10%) kg

Rozmery: Ø30×116(D) mm

PREHLÁSENIE O ZHODE:

Spoločnosť ABACUS Electric s.r.o. týmto prehlasuje, že svietidlo

Sport Light 3W (EAN: 8594161334958) splňuje požiadavky noriem a predpisov, príslušných pre daný druh zariadení.

Kompletný text prehlásenia o zhode je k dispozícii na www.evolveo.eu

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o. 
Všetky práva sú vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby sú vyhradené.