Sport Light 3W

Bike & Outdoor Torch

Felhasználói kézikönyv

Uživatelský manuál

- A lámpa bekapcsolását a hétlapon található gombbal végezheti el.

- Egy gombnyomás – bekapcsolja a lámpát, második gombnyomással bekapcsolja a villogást, harmadik gombnyomás kikapcsolja a lámpát.

- A lámpa tetejének az elcsavarásával tudja állítani a fény szögét.

- A megfelelő vízállóság eléréshez megfelelően kell felhelyezni a O alakú gumigyűrűket az elemnél található tömítéseknél.

1. Engedje ki a szíjat

2. Állítsa be a gumirögzítőt úgy, hogy megfelelően illeszkedjen a kormányon

3. Szorítsa meg a szíjat

4. Húzza meg a csavart

5. Nyomja meg a lámpa tartóján található gombot

6. Így lámpa már nem tart olyan feszesen, és kihúzhatja

Műszaki adatok:

LED: 3Watt Cree XPE-Q5 LED

Fényerősség: 220 lm

Táp: 3 x AAA elem (nem része a csomagnak)

(új alkáli elemek, akár 10 órás üzemidőt is biztosíthatnak, de újratölthető elemek is használhat)

Vízállóság: IP64

Üzemi hőmérséklet tartomány: -20-től +50C-ig

A kormányfoglalat súlya: 0.160 (±10%) kg

Méretek: Ø30×116(L) mm

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Az ABACUS Electric s.r.o. vállalat ezennel kijelenti, hogy a Sport Light 3W (EAN: 8594161334958) videókamera teljesíti az adott típusú készülékekre vonatkozó normákat és előírásokat.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a www.evolveo.eu honlapon találja meg

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o. 
Minden jog fenntartva. A dizájn és a műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatóak. Nyomda hibák fenntartva.