Uživatelská příručka

Bezdrátový USB adaptér

EVOLVE Connect WN154

pro 802.11n

Příručka pro použití bezdrátového USB adaptéru

- Instalace ovladače

  - Vložte do optické mechaniky instalační CD. Pro spuštění instalace 2x klepněte na ikonu.

  - Zvolte nástroj Ralink configuration Tool a klikněte na tlačítko Další

  - Zvolte položku Optimize for wifi mode a pokračujte dál

  - Kliknutím na tlačítko Instalovat spustíte instalační proces

  - Instalaci dokončíte stiskem tlačítka Ukončit

- Nyní k počítači připojte bezdrátový USB adaptér USB. Bude automaticky detekován a nainstalován. Správnost instalace si ověřte například takto:

- Vytvoření spojení typu infrastruktura

Poklepejte dvakrát na ikonku v červeném čtverci (viz níže)

Zobrazí se vám:

Pro zjištění přístupových bodů v dosahu klikněte na tlačítko Rescan. V okně vyhledaných AP zvolte ten, ke kterému se chcete připojit a klikněte na tlačítko Connect.

Následně je sestaveno spojení typu infrastruktura.

Poznámka:

Zvolte správný komunikční kanál, který není v rozporu s místní legislativou. Pokud je ve vaší zemi například povolen kanál číslo 13, nastavte svůj router na kanál 13. Pokud si nastavíte v takovém případě rozpětí kanálů 1-11(což je defaultní nastavení), nikdy svůj router nenaleznete. Je třeba na stránce pokročilých nastavení (Advanced page) zvolit rozsah kanálů 1-13 (viz dále).

- Pomocné nástroje v konfiguračním programu Ralink Wireless

    - Jak zjistit svou IP adresu:

5. Sestavení připojení typu Ad-hoc

● Vytvořte Ad-hoc SSID

    - A

    - B

    - C

5.2 Nastavení statické IP adresy pro AD-Hoc připojení

● Na stránce vlastností poklepejte na položku Internet Protocol (TCP/IP)

    - Zobrazí se následující okno

    - C Vyplňte parametry IP adresy do příslušných polí, viz příklad dále:

    - D Pro dokončení nastavení klikněte na OK

5.3 Nastavení připojení typu Ad-Hoc je dokončeno

5.4 Při nastavení dalších připojení typu Ad-hoc postupujte podle kroků A, B, C, D.

5.5 Nyní je nastavení Ad-hoc kompletně dokončeno. Navzájem jste propojeni.

Poznámka: Při sestavování připojení typu Ad-Hoc nezapomeňte na obou stranách svolit stejný anál. Statické IP adresy musí být ve stejném segmentu sítě a je třeba používat stejné SSID.